## Slide 1
Détermination de quelques propriétés hydriques dans la zone non saturée
de la nappe superficielle de Guerrara
Présenté par: TADJER Yakoub
KAIDI Khaled
Dirigé par : HADJ-SAID.S
Université KASDI Merbah Ouargla
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Département des Sciences Agronomiques
Master Protection de la Ressource Sol-eau et Environnement
1- Situation géographique. La zone d’étude est localisée dans la région de Guerrara. Située à près de 110Km au Nord-Est de Ghardaïa et à 630 Km au Sud d’Alger. (HAMDI- AISSA, 2008)
3-Caractéristiques climatiques
La zone d’étude est caractérisée par un climat saharien hyper aride à hiver tempéré, et d’une sécheresse permanente avec une température moyenne annuelle de 22,55°C et une évaporation annuelle de 2630,6mm/an et où les précipitations annuelles sont de 89,83mm/an à la station de Ghardaïa (1994/2013)
4- La nappe phréatique
La nappe superficielle de Guerrara est une nappe alluviale dont l’alimentation se fait essentiellement par les crues occasionnelles de l’oued Zegrir. Elle est exploitées pour l’irrigation par des puits . La profondeur de la nappe est de 10 à 35m en période des basses eaux (HADJ-SAID et al, 2007).
5- Méthodologie de travail.
Notre étude a été réalisée selon les étapes suivantes :
A-Analyses granulométriques dans différentes zones qui couvre la région d’étude.
B-Mesure de la perméabilité par le perméamètre de viguier
C - Mesure de la porosité sur le terrain « porosité partielle » par un porosimètre échantillonneur. La porosité partielle estimée à l’aide de la formule suivante : np=Vei/Vt
Les résultats obtenue seront utilisés pour établir une carte de perméabilité
INTRODUCTION :
La zone non saturée (ZNS) du sol ou zone vadose est la partie du sol située à l'interface entre atmosphère-pédosphère et la nappe phréatique. Elle joue un rôle important de stockage et de transfert d’eau depuis la surface jusqu’à la nappe en particulier en zone humide. De même, les processus hydrodynamiques d’infiltration-ruissellement à prendre en compte sur un bassin versant lors d’une averse font intervenir des écoulements « insaturés » ou, du moins, à saturation variable. Cette zone contribue également dans le processus de l’auto-épuration de la nappe raison pour laquelle nous nous sommes intéressé à l’évaluation des paramètres hydrauliques: la perméabilité et la porosité qui nous permettent l’appréciation de cette épuration naturelle de la nappe
Référence bibliographique
Véronique B. (2010) : Variabilité de paramètres hydrogéologiques dans des faciès sédimentaires de l’aquifère paléodeltaïque de Saint-Honoré, Université du Québec à Chicoutimi
Khemgani.M.A.(2010):Caractérisation des sols alluviaux et de la nappe alluviale de l’oasis de Guerrara , Mémoire de MAGISTER, Université Kasdi Merbah Ouargla.
HADJ-SAID, S., HAMDI-AISSA B., TOUIL Y., 2008. Qualité et ressources en eaux souterraines dans un agrosysteme oasien au Sahara d’Algerie (cas de l’oasis de Guerrara, M’Zab). Bull. du Groupe Francophone Humidimètrie et Transferts en Milieux Poreux, 54, 195-198.
Conclusion
La porosité et la perméabilité sont des paramètres fondamentaux contrôlant l’infiltration des eaux dans la zone non saturée vers la zone saturée (la nappe phréatique). Ils permettent d’estimer le taux d’autoépuration de la zone non saturée face au déversement d’un éventuel polluant.
2- Le contexte géologique
6- Résultats
Coupe représentant la zone non saturée