## Slide 1: Teneur en Ion Fluorure Dans Les Eaux Embouteillées Et Certains Jus Et Boissons Gazeuses Commercialisées En Algérie Mme. BELMABEDI Amel, Pr. MESSAITFA Amar Université Kasdi Merbah d'Ouargla, faculté des sciences appliquées Laboratoire de valorisation et de promotion des ressources saharienne (VPRS) Route de Ghardaïa, 30 000 Ouargla, Algeria
Abstracts :
Endemic fluorosis is a real public health problem in Algeria it results in dental and bone deformities . The main cause of this condition is attributed to ingestion, for a relatively long time at high fluoride drinking water.
This study aims to determine the distribution of fluoride ions in the majority of bottled water ie water sources and mineral water and some juices and soft drinks produced and marketed in Algeria , To this end, we have taken into account most distributed nationwide brands
Keywords: water, mineral, fluoride, distribution, Algeria
Fluorose dentaire
(premier stade)
Fluorose dentaire
(stade avancé)
INTRODUCTION
L’eau minérale naturelle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine par sa nature caractérisée par sa pureté, et par sa teneur spécifique en sels minéraux, oligo-éléments ou autres constituants. Ces caractéristiques sont appréciées sur les plans : Géologique, hydrogéologique, physique, chimique, physico-chimique, microbiologique et pharmacologique.
Le fluorure un des oligo-éléments, il est bénéfique indispensable à la croissance et au maintien du tissu osseux et des dents et en prévenant la carie dentaire, il présente
, en effet un risque de fluorose dentaire et squelettique si sa teneur dépasse les niveaux admissibles (1,5 mg/l). En effet, à partir de 0,5 mg/l, une eau joue un rôle prophylactique, mais dès 0,8 mg/l, le risque de fluorose débute et devient fort au-dessus de 1,5 mg/l.
Mode opératoire
Dans le cadre de cette étude, nous allons tenter d’analyser la majorité des eaux embouteillées (eaux minérales et de source) et certain jus et boissons gazeuses produites en Algérie afin de quantifier la distribution des ions fluorures dans ces eaux.
Sur les 37 marques prises en compte, les échantillons sont analysés au niveau de laboratoire de recherche (VPRS) à l’université de OUARGLA, les paramètres chimiques déterminés sont : le taux de fluorures axe principal de cette recherche, le calcium, le magnésium, le sulfates, les bicarbonates, le résidu sec, les chlorures, le sodium, le potassium, les nitrites et les nitrates selon les techniques standard d’analyse.
Le fluorure total axe principale de cette étude dans les échantillons a été dosé par potentiométrie, en utilisant une électrode spécifique de fluorure
Les échantillons sont mélangés avec un tampon à force ionique total, (TISAB, pH = 5 à 5,5). Les interférences des ions (AL3+, Fe3+, Cu2+, Ca2+, Si2+) sont évitées par addition de l’ion gênant
Les lectures potentiométriques directes sont comparées à une courbe d’étalonnage de 0,1 à 10 mg/l.
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Selon les régions, on note que plus de 40% des marques sont produites dans la région centre-est, 32,43% à l’est et 16,22% à l’ouest du pays, soit un peu plus de 89%. Le sud du pays n’est représenté que par 2 marques commercialisées, dont une de Moughel (Béchar) produite antérieurement étant arrêtée
Sur les 37 marques étudiées, La teneur en fluorure est présente dans la plupart des échantillonnées, par exemple : Lalla Khedidja (0.26 mg/l), Manbaâ El Ghezlane (1,05 mg/l), El-Goléa (0,3 mg/l) et Sidi Okba (1.2 mg/l).
CONCLUSION
Les eaux minérales étudiées sont puisées dans des environnements géologiques et hydrogéologiques très diversifiés caractérisant la géologie du notre pays, les résultats d’analyse sont évalués et comparés aux exigences de l’OMS. Les eaux minérales de l’Algérie sont moyennement minéralisées, très peu calciques (< 150 mg/l de Ca2+) et non dures, légèrement alcaline (pH autour de 7,5), moyennement bicarbonatées, exempte des substances toxiques, les paramètres microbiologiques sont absents et les teneurs en fluorure sont inférieures à la norme recommandée (1,5 mg/l) dans la plus part des échantillons mais dépasse le 1 mg/l, et donc on doit respecter article 10 : Si le produit contient plus de 1 mg/l de fluorure, le producteur doit mentionner sur la bouteille :
«Ce produit ne convient pas aux nourrissons, ni aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière»
Les lectures directes sont comparées à
La courbe d’étalonnage
échantillons à analysé
Addition de la solution TISAB
Fluorose osseuse
دراسة نوعية المياه الصالحة للشرب ( دائرة ورقلة ) ولاية ورقلة سماح بالحاج, الاستاذة: أ.بلمعبدي جامعة قاصدي مرباح, ورقلة كلية العلوم التطبيقة
جمع تحليل لابار مستغلة
وضع نتائج في جداول اكسال
مقدمة:
الماء هذا السائل العجيب، سائل الحياة الذي بدونه لا يمكن للحياة أن تستمر رغم تركيبته البسيطة فهو أثمن و أغلى ما تملك البشرية و استأثرت الأرض بوجود الحياة عليها ، ويمثل 4/3 من مساحة الكرة الأرضية و يعتبر عنصرا أساسيا لحياة الكائن الحي فكما قال سبحانه و تعالى:( أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات و الأرض كانتا رتقا ففتناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) .
الماء نعمة إلاهية كبيرة و منحة ربانية جليلـة فهـو أصل الحيـاة و سـرها ، ان الله بديـع السموات و الأرض و قد هيأ الماء للقيام بدوره الرائع فأودع فيه الخصائص الفيزيائيـة و الكيميائيـة الفـريدة.
إن مسالة توفير الماء في وقتنا الحاضر أصبحت من هموم العصـر نتيجـة التناقـص المستمـر في المصادر المائية العذبة و التزايد المفرط في عدد السكان ، مما أدى إلى افتقار ما يزيد على 50% من سطح اليابسة للماء الشروب و هذا ما سبب اللجوء لاستهلاك للمياه الباطنية
تعتمد المناطق الجنوبية الشرقية الجزائرية على المياه الجوفية في استهلاكها و لهذا سنتطرق في دراستنا هذه لمعرفة نوعية المياه المستغلة كمياه شرب في دائرة سيدي خويلد (ولاية ورقلة) و مدى ملاءمتها مع المعايير المعمول بها.
طريقة العمل
استعمال برنامج تحديد نوعية المياه
ملخص:
في إطار دراسة نوعية المياه المستغلة كمياه صالحة للشرب في دائرة سيدي خويلد(ولاية ورقلة) سنقوم أولا بمعرفة مختلف طبقات المائية المستغلة في منطقة الدراسة وبعدها نقوم بأخذ عينات من مختلف الطبقات المائية المستغلة في المنطقة المدروسة و اجراء مجموعة من التحاليل لتحديد مكوناتها الفيزيوكيميائية و المعدنية لمياه الآبار( كالناقلية الكهربائية , العكار ة , الأملاح , البقايا الجافة , العسرة الكلية...), ومن ثمة ادخال النتائج المتحصلة عليها وتفسيرها بواسطة برنامج ديغرام ببير لتحديد نوعيتها ومعرفة مدى صلاحيتها كمياه للشرب .
تاكل القنوات
النتائج و التفاسير مازالت قيد الانجاز
انسداد القنوات
زيادة تركيز الفليور في المياه
مشاكل رداءة نوعية المياه