## Slide 1
²
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIUERE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE OUARGLA - FACULTE DES SCIENCES APPLIQUEES - DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE
MODÉLISATION ET SIMULATION DES DÉFAUTS STATORIQUE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE
Le travail présenté dans ce mémoire traite la modélisation et la simulation des défauts statoriques de moteur asynchrone à cage. Cette modélisation est basée sur le modèle électrique du moteur, exprimé dans le repère diphasé de Park, en présence des défauts d’onduleur du moteur asynchrone.
INTRODUCTION
Bibliographie
[1] –Karoui.A et Brahimi.A Détection de défaut statorique par suivi paramétrique d’un moteur synchrone a aimants permanents ‘ mémoire de Master 2013-2014, université de Ouargla .
[2]- A. Raisemche ‘Commande Tolérante aux Défauts du Capteur Mécanique d’une Machine Asynchrone dans une Chaîne de Traction d’un Véhicule Electrique’ France , 2013
ANNEE UNIVARSITE
2015/2014
03 DISCUSSION
01 DÉFAILLANCES DU CONVERTISSEUR
02 RÉSULTATS
05 CONCLUSION
L’onduleur de tension qui alimente la MAS a trouvé la plus grande application dans le domaine des variateurs de vitesse. Toutefois, comme cela est courant avec la plupart des variateurs de vitesse des machines électriques, la fiabilité de ce type de système souffre surtout de la défaillance des dispositifs semi-conducteurs de l'onduleur. Dans la plupart des cas, la défaillance se traduirait par l’arrêt du système d'entraînement
1- Court-circuit sur un interrupteur :
Sur un onduleur triphasé à trois bras, un court-circuit sur un interrupteur (Fig 1) empêche tout fonctionnement. La conséquence principale de la mise en court-circuit d'un des transistors sur le fonctionnement de l'onduleur est l'apparition de deux chemins de circulation incontrôlable du courant, ceux-ci passant par les diodes contenues dans les interrupteurs.
2- Circuit ouvert sur un interrupteur :
Un interrupteur bloqué en ouverture (Fig2) n'a pas les mêmes conséquences qu'un interrupteur en court-circuit. Un tel scénario peut arriver par exemple si l'interrupteur ne reçoit plus les commandes de fermeture. Ce cas présente l'avantage de ne pas court-circuiter la diode mise en parallèle dans l'interrupteur, n'empêchant donc pas complètement le fonctionnement du moteur.
3- Court-circuit de deux interrupteurs :
Ce cas est spécifique par rapport aux précédents cas cités. En effet, pour que ce cas apparaisse, il faut que l'onduleur soit victime d'une double faute. Il faut différencier deux cas pour ces doubles fautes.
4- Circuit ouvert de deux interrupteurs
Ce mode de défaut correspond à la perte de la commande d’un bras, Si la défaillance survient à haute vitesse, la durée de conduction des diodes se trouve augmentée. Comme les diodes restituent de L’énergie vers le bus continu, la valeur moyenne du couple produit s’en trouve réduite.
La simulation est réalisée dans les conditions suivantes :
1- Un et deux interrupteurs de puissance à l’état OFF (circuit ouvert ).
2- Un et deux interrupteurs de puissance à l’état ON (court-circuit).
Le schéma bloc de simulation des défauts d’onduleur est donné par les figures 3 et 4 :
Afin d'introduire le défaut de court-circuit , les de signaux de commande G1 et G2 sont forcés à "1" pendant l’instant d’application de défaut
Les résultats de la simulation pour le défaut de court circuit sont présents sur les Figures 4 et 5, les courants statoriques produisent un couple fortement oscillant et résistant en valeur moyenne qui influe sur le moteur
Dans le cas de défauts de circuit ouvert le moteur, est alimenté par les deux phases, car aucun courant ne circule dans l'enroulement de phase de défaut. Nous utilisons le signal de commande de l'IGBT de l'onduleur pour introduire un défaut de circuit ouvert de la phase "a", dans ce cas les deux signaux de commande G1 et G2 sont forcés à "0" à l’instant d’application de défaut
Dans ce travail nous avons évalué les performances du moteur asynchrone alimenté par un onduleur de tension à MLI en présence de défauts de court circuit et en circuit ouvert. cette évaluation est validée par simulation. Nous pouvons constater que les résultats obtenus sont conformes avec ceux prévus théoriquement.
Dans la parie suivante, une méthode de détection des courts-circuits entre-spires dans le moteur asynchrone est présentée. Cette méthode doit répondre à plusieurs critères (robustesse, sensibilité, rapidité, et implantation en ligne).
présentée par : SADKI Nour el houda
Encadré par : Mr: TAIBI Djamel
DATE :04/03/2015
Fig3 Schéma bloc d’un moteur asynchrone alimenté par un onduleur de tension
Fig4 Simulateur de défauts de convertisseur (onduleur de tension)
Fig5 Court-circuit sur un interrupteur (interrupteur haut T1)
Fig6 Court-circuit sur deux interrupteurs (deux même bras ,T1 et T2)
Fig7 Circuit ouvert d’un interrupteur (interrupteur haut T1)
Fig8 Circuit de deux interrupteurs (deux même bras ,T1 et T2)