## Slide 1: Problématique et objectifs : Bien que les technologies d'épuration des eaux aient fortement progressé, elles se heurtent toujours à certaines molécules difficilement dégradables telles que pesticides, colorants et autres résidus industriels ou agricoles. L’optimisation des conditions de dégradation photocatalytique, est menée par la méthodologie de la recherche expérimentale qui a pour objet d'optimiser l’efficacité du procédé de la photocatalyse et de déterminer les effets principaux et d’interactions des différents paramètres (pH, température, concentrations…). Le présent travail décrit les expérimentations réalisées afin d’optimiser l'activité photocatalytique, en faisant varier les différents paramètres permettant un abattement significatif de la dégradation d'un effluent industriel.
Université KASDI MERBAH Ouargla Faculté des sciences appliquée Département de Génie des Procédées Spécialité : Génie de l’environnement Par : Bidaoui Abderrahman Ibrahim
Email : ibra_bid89@hotmail,com
Encadré par : Melle AKCHICHE Zineb
Email : a.zineb@gmail.fr
Résumé
Les colorants occupent une place importante dans les composés organiques synthétiques. Ils sont utilisés en grande quantité dans les industries : textile, encre, plastique, cosmétique, tannerie,.. et sont de ce fait des polluants industriels communs. Leurs rejets dans les systèmes aquatiques causent des dommages à l’environnement en raison de leur toxicité, ce qui impose leur traitement. Mais la complexité d ces polluants et leur couleur affectent énormément l’efficacité des traitements classiquement appliqués.
Parmi les progrès les plus récents, basés sur les techniques d’oxydation avancées, la photocatalyse hétérogène représente de nos jours, une solution émergente aux problèmes de pollution des milieux aquifères, car pouvant dégrader la matière organique en produits élémentaires et moins toxiques.
Mécanisme de dégradation photocatalytique
Thème : Influence des paramètres sur la dégradation photocatalytique hétérogène des polluants organique dans les eaux usées
Titre : station d’upiration
Chapitre I : 1_ Introduction 2_ Types et composition des eaux usées 3_ Critères de pollution DBO DCO
chapitre III 1_ Definition et proprietes de photocatalitique 2_ partie exprimontalle
Chapitre II. Traitement des eaux usées Introduction 1- prétraitements des eaux usées 1-1Dégrillage et tamisage 1-2Déshuilage 2- Traitement primaire des eaux usées 2-1Décantation 2-2Coagulation et floculation 3. Traitement secondaire des eaux usées 3-1 Les lit bactériens