## Slide 1
Université Kasdi Merbah de Ouargla
Faculté des sciences appliqué
Département de Génie procédés
Option : Raffinage et Technologier d’ hydrocarbure
Présente Par : bahloul mohammed lamine: wail1339@gmail.com
Kaddouri smail :smailkaddouri60@gamil.com
Encadré par : Melle CHAHINAZ ZOUBEIDI Email : zoubeidicha@yahoo.fr
LEICR, faculte des sciences de l’ingenieur ,université farhat abas, stif 19000,algria.
Thème :étude cinétique de la polymérisation de l’aniline complexée avec le nickel par voie mécano chimique
.
:
Introduction : Les technologie actuelles sont toujours a l’affut de nouveaux matériaux polymère de plus en plus performants parmi ces matériaux , développement des polymère conducteurs est, depuis quelque décennies l’une des premières préoccupations des chercheurs[1] .
La polyaniline est facilement préparée par l‘oxydation chimique de l’aniline par le persulfate d’ammonium (APS) de quelques composés solides contenant des dérivés de l’aniline, dans des conditions de mécano chimie.
Les applications de la polyaniline Les polymères conducteurs sont de plus en plus utilisés dans des applications technologiques qui étaient réservés aux semi-conducteurs inorganiques
stockage de l’énergie (batteries et piles au lithium, piles commercialisées)
la protection des métaux contre la corrosion (remplaçant des phosphates ou chromates)
afficheurs électro chromes (écrans plats, diodes)
un bon candidat pour la fabrication de dispositifs électroniques tels que les diodes électroluminescentes organiques .[ 2 ]
La synthèse de la polyaniline s’effectue généralement par deux méthodes :
I) méthodes chimique:
- en solution par oxydation (le chromate de potassium (K2CrO4)/aniline , le trichlorure de fer (FeCl3)/aniline …et ).
-sans solvant relève de ce même concept. Afin de réaliser une réaction sans solvant avec des réactifs solides( APS+ cuivre ou nicle /aniline ), il est nécessaire de mettre en œuvre une énergie mécanique d’activation sous une forme concrète de broyage.
II) méthode électrochimique par courant,( généralement utilisées sont composées de trois électrodes :
une électrode de travail (ET)
une électrode de référence (Réf)
une contre-électrode (CE) appelée aussi électrode auxiliaire
Référence
[1] Mémoire synthèse et caractérisations de composites polyethylenedioxyde thiophène /maghnite-fe
[2]ETUDE PHYSIQUE DE LA FORMATION DE FILMS A BASE DE POLYMERES CONDUCTEURS ET APPLICATIONS EN MICRO-ELECTRONIQUE
[2]Bhadra, D. Khastgir, N. K. Singha, J. H. Lee, Progress in preparation, processing and applications of polyaniline, Progress in Polymer Science, Volume 34, Issue 8, (2009), pp 783-810.
[2]Z. Liu, J. Zhou, H. Xue, L. Shen, H. Zang, W. Chen, Polyaniline/TiO2 solar cells, Synth. Met. 156, (2006), pp 721–723.
J. Huang, J.A. Moore, J.H. Acquaye, R.B. Kaner, Mechanochemical route to the conducting polymer polyaniline. Macromolecules, 38 (2005) 317-321.
Le problématique
La polyaniline est un polymères conducteurs électroniques intrinsèques (PCEI),
Dont cette travail ou va étudié la cinétique de la réaction de polymérisation d ’aniline complexée avec le nickel par voie mécano chimique a état solide.
SYNTHÈSE PAR VOIE MÉCANO-CHIMIQUE
Une masse connue du composé solide contenant l’anilinium ou un complexe de l’aniline était placée dans un mortier en porcelaine. Une masse de peroxodisulfate d’ammonium (APS), calculée pour une stoechiométrie aniline/APS = 1/1,25, était ajoutée dans le mortier puis l’ensemble était broyé vigoureusement. Au cours de ce broyage, le contenu du mortier changeait progressivement de couleur .
CINETIQUE DE LA POLYMERISATION PAR VOIE MÉCANO-CHIMIQUE
Dans la suite des études en cours dans mon Laboratoire d’accueil sur l’oxydation de l’aniline en solution, il m’a été confié le projet d’étudier le déroulement de cette réaction à l’état solide. Les objectifs initiaux étaient d’explorer l’intérêt synthétique de la réaction et de rechercher des informations d’intérêt mécanistique.
RÉACTION STANDARD D’OXYDATION DE L’ANILINE
La polyaniline est facilement préparée par la polymérisation du monomère aniline. Cette polymérisation résulte d’une oxydation chimique ou électrochimique de l’aniline en solution en milieux aqueux ou organiques. La polyaniline est fréquemment préparée par oxydation à l’aide d’un persulfate de l’aniline dissoute en solutions acides. La préparation de la polyaniline selon un procédé de mécano-chimie a déjà été décrite dans la littérature (Huang, 2005).