## Slide 1: Objectif du Procédé L’objectif de ce procédé est d’amélioré l’indice d’octane recherché et l’indice d’octane moteur de la charge naphta légère (principalement C5/C6) avant le mélange dans le pool des essences (gasoline pool). La fraction de naphta légère est en général riche en isomère à chaine normale resultant en un indice d’octane bas (en général < 68). Le procédé d’isomérisation convertit une proportion d’équilibre de ces isomères normaux à bas indice d’octane en leurs isomères à chaines ramifiée possedant un indice d’octane plus élevé
Les réactions mise en jeu
Hydrogénation du benzène
Isomérisation
Les réactions secondaires
Ouverture de l’anneau des naphtènes
Hydrocraquage
UNIVERSITE KASDI MARBAH OUARGLA
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE ET SCIENCE DE LA MATIERE
FACULTE DES SIENCES APPLIQUE
DEPARTEMENT DE GENIE DES PROCEDES
2 ème ANNEE MASTER RAFFINAGE
Thème : L’études de vérification du procédé d’isomérisation
Réalisée par : -BENNACER AZZEDDINE Encadrée par : Mlle : H.IZZA
- AMAIRI MOHAMED EL-HADI
Caractéristiques du catalyseur
La référence du catalyseur d’isomérisation est
ATIS-2L. Il s’agit de platine sur un catalyseur à base d’alumine chlorée utilisé dans les raffineries pour l’isomérisation des coupes C5-C6 paraffiniques produisant une amélioration du RON et du MON de
l’essence légère envoyée au blender des essences automobile (motor gasoline pool).
Une haute conversion des n-paraffines est obtenue à basse température avec de hauts
rendements.
- Schéma simplifié de l’unité d’isomérisation
Introduction
L’indice d’octane est la caractéristique spécifique des essences qu’on peut l’augmenté par addition du plomb mais il est une substance toxique pour l’environnement. Les nouvelles normes antipollution imposent une reformulation de l’essence (réduction des produits volatils, limitation de la teneur en composés aromatiques,…), qui s’accompagne d’un abaissement de l’indice d’octane. Aussi, le problème actuel des raffineurs est de produire une essence ayant un indice d’octane élevé et contenant moins de produits de reformage (composés aromatiques). Une solution possible consiste à isomériser les paraffines linéaires (surtout C5, C6) et utiliser le produit obtenu comme un éventuel stock de blindage de l’essence issue du reformage. De ce point de vue, l’isomérisation des paraffines à chaîne linéaire est une réaction importante dans la chimie dérivée du pétrole. Ce processus implique la transformation (avec un minimum de craquage) des paraffines linéaires à faibles indices d’octane, en leurs homologues branchés d’indices d’octane plus élevés.
Paramètres du procédé
Il y a cinq paramétrés fondamentaux du procédé qui ont un effet direct sur les
performances du réacteur d’isomérisation:
Température du réacteur
Vitesse spatiale
Rapport Hydrogène / Hydrocarbures
Composition de la charge
Pression à la sortie du réacteur
Injection de chlore